FSFA Gaita

INTERNATIONAL

ОТЧЕТ О ИСПЫТАНИЯХ NR 174543/16/GDY

| Тип теста | Метод | Единица | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| * Количество жирных кишечных паразитических яиц | PB- 167 wyd. I z dn.01.08.2012 | szt./kg s.m. | 0 |
| * Количество жирных кишечных паразитических яиц Ascaris sp. | PB- 167 wyd. I z dn.01.08.2012 | szt./kg s.m. | 0 |
| * Количество жирных кишечных паразитических яиц Toxacara sp. | PB- 167 wyd. I z dn.01.08.2012 | szt./kg.s.m. | 0 |
| * Количество жирных кишечных паразитических яиц Trichuris sp. | PB- 167 wyd. I z dn.01.08.2012 | szt./kg s.m. | 0 |
| * Наличие Salmonella spp. | PB-180 wyd. I z dn.01.08.2012 |  | отсутствующий w 100 g |
| * Хром | PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012 | сухой вес | 28,0 |
| * Цинк | PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012 | mg/k сухой массы | 126 |
| * Фосфор | PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012 | °A3 сухой вес | 0,91 |
| * Кадмий | PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012 | сухой вес | 4,82 |
| * Магний | PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012 | °A3 сухой вес | 0,10 |
| * Медь | PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012 | сухой вес | 64,1 |
| * Никель | PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012 | mg/k сухой вес | 20,7 |
| * Свинец | PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012 | mg/k сухой вес | 3,46 |
| * Ртуть | PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012 | mg/k сухой вес | 0,040 |
| * Кальций | PB-186/ICP, wyd. II z dn. 27.12.2012 | °A3 сухой вес | 0,92 |

Уполномоченный: Anna Józefczuk - Kuczyńska, Эксперт по анализу, Лаборатория экологических анализов

Hanna Tyszkiewicz, руководитель лаборатории спектрометрии

Paulina Połosak, специалист по анализу, лаборатория микробиологии

Результаты относятся только к проверенным образцам. Если не указано иное, неопределенность измерения была оценена для коэффициента k = 2 и уровня достоверности 95%. Этот отчет не может быть воспроизведен частично без письменного согласия J.S. Гамильтон Польша С.А. Ответственность J.S. Гамильтон Польша С.А. ограничивается данными, содержащимися в его оригинале. Услуга, подтвержденная настоящим отчетом, подчиняется Общим условиям обслуживания. Гамильтон Польша С.А. размещен на www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy	Strona 1 / 2	Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014

J.S. HAMILTON POLAND S.A. 
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

FSFA Gaita

INTERNATIONAL

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 174543/16/GDY

| Тип теста | Метод | Единица | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| * Аммонийный азот | PB-178 wyd. I z dn. 14.08.2012 | % см | <0,05 |
| * Общий азот Кьельдаля | PN-EN 13342:2002 | % см | 3,33 |
| * pH | PN-EN 12176:2004 |  | 6,4 |
| * Органические вещества | PN-EN 12879:2004 | % см | 78,8 |
| * Сухая масса | PN-EN 12880:2004 | % | 97,2 |

Уполномоченный: Anna Józefczuk - Kuczyńska, Эксперт по анализу, Лаборатория экологических анализов

Hanna Tyszkiewicz, руководитель лаборатории спектрометрии

Paulina Połosak, специалист по анализу, лаборатория микробиологии

Результаты относятся только к проверенным образцам. Если не указано иное, неопределенность измерения была оценена для коэффициента k = 2 и уровня достоверности 95%. Этот отчет не может быть воспроизведен частично без письменного согласия J.S. Гамильтон Польша С.А. Ответственность J.S. Гамильтон Польша С.А. ограничивается данными, содержащимися в его оригинале. Услуга, подтвержденная настоящим отчетом, подчиняется Общим условиям обслуживания. Гамильтон Польша С.А. размещен на www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy	Strona 2 / 2	Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014

# Text boxes

AB 079

HAMILTON POLAND

RZECZOZNAWSTWO I BADANIA LABORATORYJNE

Образец (согласно декларации)

Канализационный осадок

Отчет о выборке №: 5 / PS / 06/06/16

Дата сбора: 06.06.2016

Время сбора: 8:10

Место сбора, место сбора: Контейнер на очистных сооружениях, Морпол, осадок сточных вод от

Образцы, собранные Laboratorium J.S. Гамильтон Польша С.А. в соответствии с PN-ISO 5667-13: 2011

Состояние образца без оговорок

Заказчик

MORPOL S.A. DUNINOWO 39 76-270 USTKA

Дата принятия образца:

2016-06-06

Дата завершения испытаний: Дата создания отчета:

2016-06-17

2016-06-17

Заказ от 2016-06-06

Образцы, собранные сотрудником J.S. Hamilton Poland S.A.

| 11111 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

AB 079

HAMILTON POLAND

RZECZOZNAWSTWO I BADANIA LABORATORYJNE

| J.S. HAMILTON POLAND S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00 | I | 11111 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |